# PLIEGO DE CONDICIONES

# PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO I DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO

  - OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones Técnicas, tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras del presente Proyecto para instalación de acometidas de saneamiento dentro del

URBANIZACION DE CAMINO PEATONAL ENTRE MOSCOSO Y XUNQUEIRAS

Este documento complementado con las disposiciones de carácter general y particular aquí recogidas, constituye el elemento rector del proyecto que se ofrece.

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los documentos del presente Proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:

- Supuesto exista incompatibilidad entre los documentos que componen el             Proyecto, prevalecerá el documento nº 2: “Planos”, sobre todos los demás, por lo que respecta a dimensionado y características geométricas.

- El documento nº 3 “Pliego de Condiciones Técnicas Particulares”, tendrá relación sobre el resto de los documentos en lo referente a: materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras.

- El cuadro de Precios nº 1, tendrá preferencia sobre cualquier otro documento en todo lo relativo a los precios de las unidades de obra que componen el Proyecto.

  - OBRAS QUE SE CONTRATAN

Las obras que contratan, totalmente terminadas, son las especificadas en los documentos adjuntos: mediciones y presupuestos, y también las accesorias que sean precisas para dejar completamente terminadas dichas obras, con arreglo a los planos y documentos adjuntos.

1.3 DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES

Se recogen en este capítulo todas aquellas disposiciones de carácter técnico

que, guardando relación con las obras del Proyecto, sus instalaciones o los trabajos precisos para realizarlas, han de regir en compañía del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

A este respecto, se considerarán las siguientes disposiciones:

- “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, para la contratación de obras   del Estado”.

- “Ley de Contratos del Estado”.

- Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones vigentes, que regulen las relaciones patrono-obrero, así como cualquier otra de carácter oficial que se dicte.

- Normas UNE.

- “Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de Hormigón en masa o armado, EH-91”.

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para obras de Carreteras y Puentes (PG-3)”.

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para la recepción de Cementos”.

- “Instrucción para la fabricación y suministro de Hormigón Preparado”.

- “Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”.

- Disposiciones referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

- “Reglamento Electrotécnico par Baja Tensión”.

- Todas aquellas publicaciones que en materia de ejecución de obras y a efectos de normalización, sean aprobadas por el M.O.P.U., bien concernientes a cualquier organismo o al Instituto “Eduardo Torroja” de la Construcción y del Cemento.

- “Norma sismo-resistente P.G.S.”.

- “Instrucciones para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado (EF-88)”.

En caso de discrepancia, contradicción o incompatibilidad entre algunas de las condiciones impuestas por las normas señaladas y las correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá en lo que esté dispuesto.

Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las normas reseñadas, será facultativa de la Dirección de la obra la elección de la norma a aplicar.

En el supuesto de indeterminación de la obra las disposiciones legales, la superación de las pruebas corresponderá a un ensayo o estudio, que habrá de ser satisfactorio a criterio de cualquiera de los laboratorios correspondientes al Centro de Estudios y Experimentación de obras Públicas o del Instituto “Eduardo Torroja” de la Construcción y del Cemento.

En todo caso, deberá entenderse que las condiciones exigidas en el presente Pliego son mínimas.

1.4 CONDICIONES ESPECIALES

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener la vialidad peatonal y automovilística, así como efectuar la reposición transitoria de todo tipo de servicios y servidumbres.

1.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

El presente Pliego quedará complementado con las condiciones económicas pue puedan fijarse en el anuncio del concurso, en las bases de ejecución delas obras o en el Contrato de Escritura.

Las condiciones del Pliego, pues, serán preceptivas en tanto no sean anuladas o modificadas, en forma expresa, por la documentación anteriormente citada.

1.6 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS

Una vez recibidos por el Contratista los planos definitorios de las obras, éste deberá informar, a la mayor brevedad posible, a la Dirección de la obra, sobre cualquier error o contradicción que hubiera podido encontrar en aquellos.

Cualquier error que pueda cometerse durante la ejecución de las obras, debido a negligencias en el desarrollo de la labor de confrontación, será imputable al Contratista.

1.7 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

El constructor proporcionará a la Dirección Técnica o a sus delegados, toda clase de facilidades para los reconocimientos, replanteos, mediciones y ensayos delos materiales, así como para la Inspección de la obra en todos sus trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas partes de la obra, así como a los talleres o fábricas donde se producen los materiales o se realicen trabajos de la obra.

Serán de cuenta del constructor, los gastos de inspección y vigilancia delas obras, así como de todos los ensayos precisos en Laboratorio oficial para su recepción y empleo de los materiales.

1.8 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIZACIÓN CON EL PÚBLICO

El constructor deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Concesión Administrativa para la ocupación de los terrenos en la Z. M. T.

1.9 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo especificado en el Pliego de Prescripciones, aunque esté omitido en los planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese expuesto en estos Documentos; en caso de contradicción entre los Planos y pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. Las omisiones de estos Documentos o las descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para realizar lo expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que por el uso y costumbre deben ser realizados, no sólo eximen al Contratista de la obligación de ejecutar esta parte de la obra, sino que deberá realizarla como si estuviera completamente descrita en los Planos y Pliego de Condiciones.

1.10 COMPETENCIA DEL PERSONAL ENCARGADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES

La ejecución de las obras e instalaciones será confiada a personas cuyos conocimientos técnicos y prácticos les permitan realizar el trabajo correctamente, en el sentido de que previene la redacción del presente Pliego. Al frente de la obra, la Contrata, nombrará a un Técnico Titulado competente, con poderes suficientes para la representación de la Contrata en lo relativo al Contrato de la obra, objeto de este Proyecto.

1.11 CONTROL PREVIO DE LOS MATERIALES

Para su instalación y empleo en obra, deberán ser presentados a la Dirección de la misma, catálogos y muestras de los distintos materiales, indicando sus dimensiones y características principales y le facilitará los datos y muestras que ésta solicite.

No podrán emplearse materiales o apartados que no hayan sido aceptados previamente por la Dirección Facultativa. Este control previo no implica una recepción definitiva, pudiendo ser rechazados, si no cumplen el Pliego de Condiciones del Proyecto. Debiendo reemplazarse los materiales rechazados por otros que cumplan las condiciones exigidas.

Después del control previo y de acuerdo con los resultados, se notificará por escrito a la Dirección de la obra, con los nombres de los fabricantes y designación comercial de los materiales que se vayan a utilizar y enviará muestras, por lo menos, de cada uno de los cables, aparatos y dispositivos que se prevé instalar.

1.12 COMPROBACIÓN DE LOS MATERIALES

Deberá asegurarse de que los materiales instalados son de los tipos y fabricante aceptados en el control previo y si corresponden con las muestras que obren en su poder si las hubiera.

Las comprobaciones que no se realicen en presencia y bajo control de la Dirección Facultativa, deberán encomendarse a un Laboratorio Oficial.

Se tendrá una muestra del material considerado, y si los resultados no cumpliesen las condiciones exigidas, se tomará un cinco por ciento (5%) del total de las unidades que se prevé instalar, rechazándose la partida si no se ajuntasen todas las unidades ensayadas a las condiciones exigidas.

1.13 EJECUCIÓN MECANICA DES TRABAJO

Las distintas unidades de obra y elementos de la instalación ejecutados y montados, lo serán en la forma esmerada y bien acabada.

1.14 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO

Todos los materiales serán e primera calidad y para su empleo en obra deberán ser aprobados por la Dirección de la misma.

CAPITULO II MATERIALES Y SUS CARACTERISTICAS

A continuación se exponen los materiales básicos que son necesarios para la ejecución de las obras, con indicación expresa de sus características, así como las normas relativas a su recepción en obra.

En general se hace referencia, en todos aquellos casos que así lo permitan, a los Pliegos, Normas e Instrucciones vigentes en la actualidad, para el tipo de obras similares a las contempladas en el presente Proyecto, son objeto de evitar transcripciones literales excesivamente prolijas.

2.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Todos los materiales que hayan de ser utilizados en las obras, serán suministrados por el Contratista adjudicatario de las mismas, salvo los elementos de cualquier clase que así se haga constar en los planos o en otro documento.

La dirección de la obra se reserva el derecho de rechazar los materiales que provengan de lugares, casas o firmas cuyos productos no le ofrezcan suficiente garantía.

2.2 ENSAYOS

Todos los materiales que determine la Dirección de la Obra deberán ser ensayados, antes de ser utilizados, corriendo los gastos correspondientes a cuenta del Contratista.

Los ensayos se verificarán en los puntos de suministro, o en un laboratorio oficial propuesto por el Contratista y aceptado por la Dirección de la Obra, la cual será avisada con la correspondiente antelación, para que pueda enviar a un técnico que controle la realización de los mismos. Si no cursara este aviso, la Dirección de la Obra podrá dar como nulo el resultado del ensayo.

En caso de duda o insuficiencia, tanto por el número como por el resultado de los ensayos, la Dirección de la Obra podrá ordenar la realización de otros, en la forma que crea conveniente y en los laboratorios que determine en cada caso.

La Dirección de la Obra realizará, por su parte, y en sus laboratorios en los que considere oportunos, los ensayos que crea convenientes de cualquiera de los materiales a utilizar en obra.

Ninguno de los ensayos y reconocimientos efectuados para la recepción de materiales, eximirá al Contratista de la obligación de subsanar o reponer, parcial o totalmente, los materiales que puedan estropearse durante el almacenamiento.

Al describir la forma de realizar las unidades de obra se especificará, en cada una de ellas, el tipo y número de ensayos que se consideran necesarios. Este número será mínimo, pudiendo aumentarse si existiera alguna duda a juicio de la Dirección de Obra.

2.3 ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Los áridos para morteros deberán cumplir las especificaciones exigidas en el apartado 610.2.3: “Árido fino”, del artículo 610: “Hormigones”, correspondientes al anteriormente citado PG-3.

En cuanto a los áridos relativos a hormigones, será de aplicación lo establecido en los apartados 610.2.3: “Árido fino” y 610.2.4: “Árido grueso” del artículo 610: “Hormigones”, referente al PG-3.

Además de lo anterior, los áridos cumplirán con la instrucción EH 91 para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón en mase o armado.

2.4 CEMENTOS

Los elementos a emplear en la obra deberán ajustarse con carácter general a lo establecido en el artículo 202: “Cementos”, relativa al documento PG-3. Además, deberán tenerse en cuenta, de forma especial, las especificaciones que a continuación se contemplan.

El tipo, clase y categoría de los cementos utilizables sin necesidad de justificación especial serán: II/45 UNE 80.301 y IV/35 UNE 80.301 definidos en el vigente Pliego de Prescripciones Generales para la recepción de cementos así como en la Instrucción EH 91 para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón en masa o armado.

2.5 AGUA

Las condiciones que ha de reunir el agua a emplear en la confección tanto de morteros como de hormigón, deberán ajustarse a lo especificado en el artículo 280: “Agua a emplear en morteros y hormigones”, del PG-3 y a la Instrucción EH 91.

2.6 ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Podrán utilizarse todo tipo de aditivos, siempre y cuando sus características y especialmente su comportamiento al emplearlo en las proporciones previstas, estén garantizados por el fabricante.

La dirección de la Obra podrá exigir la realización de los ensayos que estime convenientes, en los laboratorios que indique, siendo tales ensayos por cuenta del Contratista.

En el caso particular de aireantes y plastificantes regirán las normas establecidas en los artículos 281 y 283, correspondientes a: “Aireantes a emplear en hormigones” y “Plastificantes a emplear en hormigones”, respectivamente, del PG-3 así como de la Instrucción EH 91.

2.7 MADERA PARA ENCOFRADOS

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerado, etc., debiendo en todo caso ser aprobados por el Ingeniero Director y cumplir el artículo 286 “Madera” del PG-3.

2.8 ACEROS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN

Las armaduras empleadas en la confección de hormigón armado serán de acero y cumplirán las condiciones indicadas en la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras en hormigón en masa o armado”.

Las características del acero, componente esencial de las armaduras, se reirán por lo establecido en “Características del acero”, de la Instrucción.

Se utilizarán aceros del tipo AEH-500 N, en estructuras, muros y obras de fábrica, salvo en obras de drenaje de arquetas, pozos, sumideros, boquillas y aletas.

2.9 ACERO LAMINADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN

En el artículo 251: “Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas”, del PG-3, se define la composición y características mecánicas aplicables a los aceros laminados que hayan de ser empleados en el presente proyecto.

2.10 BETUNES ASFALTICOS

El betún a emplear en las mezclas asfálticas en caliente será del tipo 60/70 y cumplirá el artículo 211 del PG-3.

2.11 EMULSIONES ASFÁLTICAS

Salvo en contra del Director de la Obra, las emulsiones asfálticas a utilizar serán:

- Riesgos de imprimación: Emulsión catiónica intermedia.

- Riesgos de adherencia: Emulsión catiónica ECR-1.

- Macadam bituminoso: Emulsión catiónica ECR-2.

- Doble tratamiento:

- Primera aplicación: Emulsión catiónica ECR-2.

- Segunda aplicación: Emulsión catiónica ECR-2 ó ECR-1.

Cumplirán el artículo 213 del PG-3.

2.12 MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO Y EN CALIENTE

Cumplirán lo especificado en los artículos 541 y 542 del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”.

2.13 MACADAM

Cumplirá con lo especificado en el Artículo quinientos dos (Art. 502) del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y Puentes”.

2.14 GRAVILLAS PARA RIEGOS ASFALTICOS

Cumplirán con lo especificado en el Artículo quinientos treinta y dos (Art. 532) del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y Puentes”.

Se emplearán los áridos definidos en la tabla 532-5.

1º Tratamiento A 8/12 con 15 1/m2.

2º Tratamiento A 5/8 con 10 1/m2.

2.15 TUBOS Y CONDUCTOS DE HORMIGÓN

Se empleará tubería cilíndrica señalada en los planos.

Los tubos de hormigón se construirán utilizando moldes metálicos y mezcla semihúmeda y por el sistema de vibrocomprensión. El enchufe será a campana.

El tamaño máximo de los áridos a emplear no excederá de los veinte milímetros (20 mm.), excluyéndose además todos los tamaños que sean superiores a cuarenta centésimas (0,40) del espesor del tubo.

Se desecharán todos los tubos que presentaran roturas o defectos.

El curado de los tubos durará de nueve a doce días (9 a 12 d.).

Ensayos de la recepción de los tubos en obra.

Apoyo del tubo en dos (2) generatrices que disten entre sí cincuenta miímetros (50 mm.) se aplicará sobre la generatriz superior una carga lineal por metro que se calcula a razón de seis toneladas/metro cuadrado (6 Tm/m2) de proyección horizontal de tubo para diámetros entre varios, veinte y cuarenta centímetros (20 y 40 cms.) y de cinco toneladas/metro cuadrado (5 Tm/m2) de proyección para diámetros entre cuarenta y cinco y sesenta centímetros (45 y 60 cms.). Los ovoides se someterán a una carga lineal de cuatro y media tonelada/metro (4,5 Tm/m).

La prueba de estanqueidad se efectuará sometiendo los tubos a una presión hidráulica interior de cinco metros (5m.) de columna de agua. Esta presión se mantendrá durante dos (2) horas. Durante el tiempo de la prueba no se presentarán fisuras ni pérdidas de agua.

Se realizarán también pruebas de porosidad, por inmersión, admitiéndose un aumento de peso máximo del diez por ciento (10%) sobre el peso del tubo en seco.

Tolerancias

El diámetro interior del tubo no se apartará en ninguna ocasión en más del uno por ciento (1%) del diámetro nominal, si el diámetro es inferior o igual a cuatrocientos milímetros (400 mm.) y en setenta y cinco centésimas por ciento (0,75%) si el diámetro es mayor de cuatrocientos milímetros (400 mm.). En el espesor de la pared de los tubos no se admitirán en ningún punto variaciones superiores al cinco por ciento (5%) respecto del espesor nominal.

Las juntas deben ser construidas de tal forma que el máximo resalte interiormente en cualquier punto, no sea mayor de tres y medio milímetros (3,5 mm.).

La longitud de los tubos será uniforme, con una variación máxima de más menos cinco por ciento (+- 5%), sobre la longitud nominal.

2.16 TUBOS DE PVC

Los tubos de policloruro de vinilo (PVC) se fabricarán a partir de resinas de PVC, lubricantes, estabilizantes y colorantes, debiendo estar exentos de plastificantes y cargas.

Las características a cumplir por los tubos a utilizar serán las especificadas en las normas UNE-53112 E ISO-4065.

2.17 BALDOSAS HIDRÁULICAS

Cumplirá con lo especificado en el Artículo doscientos veinte (Art. 220) del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes”.

Sus medidas serán de treinta por treinta centímetros (30x30 cms.) y su espesor de dos con cuatro centímetros (2,4 cms.). Serán de color, a determinar por la Dirección Facultativa de las obras, y su acabado en “pastillas”.

2.18 BORDILLOS

Cumplirán con lo especificado en el apartado 570.2.3.1 del Artículo quinientos setenta (Art. 570) del vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera y Puentes”.

Serán prefabricados de hormigón de quince por treinta centímetros (15x30 cms.) de sección, con “resbalón” de tres por quince centímetros (3x15 cms.) en su cara vista vertical.

2.19 GEOTEXTILES

Consistirán en láminas flexibles de “Polipropileno Aglutinado” por efecto continuo.

Las láminas tendrán una pureza del cien por cien (100%). Su capacidad filtrante, textura y características resistentes y de deformación deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director. Su peso mínimo será de 180 gramos por metro cuadrado (180 grs/m2).

Se emplea en protección de los finos del material filtrante en trasdós de muros y en zanjas de drenaje.

2.20 MARCAS VIALES

Microesferas de vidrio.

Las microesferas de vidrio, cumplirán el artículo 289 del PG-3, cuando el sistema de pintado sea el de postmezclado.

2.21 Control previo de los materiales para la instalación eléctrica

En el plazo de diez días (10 d.), contados desde la fecha del Contrato, el Contratista presentará a la Dirección Facultativa, catálogo de los distintos materiales, indicando dimensiones y características principales, y facilitará los datos y muestras que ésta le solicite.

Este control previo no implica la recepción definitiva de los materiales, pudiendo rechazarlos aún después de instalados sino cumplen las prescripciones de este Pliego, debiendo ser reemplazados por otros que se ajusten a las condiciones exigidas.

En ningún caso podrán instalarse en obra materiales que no hayan sido aprobados para su empleo por la Dirección Facultativa.

2.22 BACULOS

Los báculos a emplear serán de chapa de acero galvanizado, de tres milímetros (3 mm.) de espesor. En los báculos el poste y brazo serán de una sola pieza, dispondrán de un pie con un registro con tapa para alojamiento de los bornes y fusibles, así como de los necesarios pasos de cables. La altura útil y el brazo se indican en los planos.

Las características geométricas de dichos báculos se indican en la Hoja correspondiente de los Planos.

2.23 CONDUCCIONES ELECTRICAS

Se empleará en las líneas generales cable termoplástico 06/1 KV en las conexiones desde la línea general a las luminarias, cable antihumedad, con una sección mínima de seis milímetros cuadrados (6 mm2).

Las secciones delas conducciones se indican en la Hoja número dos (nº 2) de los Planos.

Para su recepción se realizarán los siguientes ensayos y medidas:

Medida de resistencia hómnica.

Medida de resistencia del aislante.

Ensayo de tensión.

Ensayo de envejecimiento del aislamiento.

2.24 LAMPARAS

Las lámparas serán las indicadas en los cuadros de precios, para las luminarias.

Para su recepción en obra se realizarán los siguientes ensayos y medidas:

Medida del consumo de la lámpara.

Medida del flujo luminoso inicial.

Ensayo de duración para determinar la vida media.

Ensayo de depreciación midiendo el flujo luminoso emitido al final de la vida indicada por el fabricante.

2.25 REACTANCIAS

Las reactancias serán estancas con tres(3) tomas de tensión baja temperatura, exentas de ruidos y vibraciones, de alto factor de potencia, con soporte de fijación y tomas de corriente a doscientos veinte voltios (220 v).

Para su recepción, se realizarán los siguientes ensayos y medidas:

Ensayo de estanqueidad.

Ensayo de aislamiento por pruebas de tensión y resistencia de aislamiento.

Ensayo de calentamiento.

Medida de la corriente suministrada.

Medida de la corriente en cortocircuito.

Ensayo de protección contra influencias magnéticas.

2.26 LUMINARIAS

Las luminarias serán de cierre hermético para las lámparas de vapor de mercurio color corregido.

La carcasa será de fundición inyectada de aluminio, en dos (2) piezas, la superior que aloja el reflector, lámpara, portalámparas, accesorios de conexión y dispositivos de fijación al brazo del báculo; la inferior soporta el reflector y se articula con la superior mediante una charnela.

El acabado exterior de la carcasa, reunirá las condiciones necesarias para resistir las condiciones de la intemperie en buen estado.

El sistema óptico estará constituido por el conjunto reflector-refractor, que se acoplarán automáticamente al cerrar la luminaria mediante una junta de silicona o similar montada en el reflector, lo que asegura la hermeticidad del conjunto.

El reflector será de una sola pieza de aluminio puro de noventa y nueve con noventa y nueve (99,99) oxidado y abrillantado. El refractor será de vidrio termorresistente.

El sistema óptico dispondrá de dispositivo de reglaje.

El portalámparas será de porcelana de alta resistencia térmica y mecánica, con dispositivo de ajunte vertical y en el sentido del ojo de la luminaria.

Para su recepción en obra se realizarán los siguientes ensayos:

Ensayo des espesor de la capa de aluminio.

Ensayo de continuidad de capa.

Ensayo de resistencia a la conexión.

Ensayo de fijado de las películas anódicas.

2.27 APARATOS DE PROTECCIÓN A INTERRUPTORES

Las comprobaciones se efectuarán según lo establecido en los artículos quince y dieciocho (Art. 15 y 18) del Reglamento Electrónico de Baja Tensión.

2.28 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN NO DESCRITOS EN ARTICULOS ANTERIORES

Todos los elementos necesarios para la correcta instalación serán de primera calidad y cumplirán con lo especificado en la Legislación vigente para cada uno de ellos.

Para su empleo en obra será necesario la aprobación de la Dirección Facultativa.

2.29 CONDENSACIONES

Los condensadores tendrán una capacidad de quince faradios (15 F.).

Para la recepción se realizarán los siguientes ensayos y medidas:

Ensayo de estanqueidad.

Ensayo de aislamiento mediante prueba de tensión y medida de la resistencia de aislamiento.

Medida de la intensidad absorbida por el condensador.

Medida de capacidad del condensador.

Ensayo de sobretensión.

Ensayo de duración.

2.30 PREFABRICADOS DE HORMIGÓN PARA ESTRUCTURAS

Cumplirán las especificaciones:

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con rectificaciones de la O. M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O. M. 28.9.89 (BOE 242-9.10-89).

EP-80 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado.

2.31 MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO

Cuando los materiales no fuesen  de calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su uso, la Dirección Técnica de las obras dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan el objetivo a que se destinan.

2.32 MATERIALES NO INCLUIDOS EN ESTE PLIEGO

En caso de que deban emplearse materiales no incluidos en este Pliego, la Dirección de Obra indicarán en cada caso particular, las condiciones que deban cumplir, teniendo presente que los materiales aportados por el Contratista, cumplirán las condiciones que se pueda exigir en una construcción esmerada.

CAPITULO III DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

3.1 TRABAJOS PREVIOS

3.1.1.- Demolición de edificaciones y obras de fábrica

Comprende esta unidad el derribo de las edificaciones, muros y obras de fábrica que obstaculicen la ejecución de la obra, incluyendo la carga y el transporte del material demolido.

Se ejecutarán de acuerdo con el artículo 301 del PG-3 y la zona donde se viertan deberá ser aprobada por la Dirección de la obra.

La medición y abono se realizará por m.3. realmente demolidos en obra, según el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1.

3.1.2.- Demolición de aceras

Esta unidad comprende la demolición en caso de ser necesaria, de las aceras existentes, con el aprovechamiento de materiales no desechables, trasladados al lugar que indique la Dirección.

El abono se realizará sobre la Partida Alzada a justificar que figura en el Presupuesto del Proyecto; se incluye en ella el levantamiento de bordillos existentes.

  - EXPLANACIÓN

3.2.1.- Desmontes

Será de aplicación respecto a la excavación de explanación junto a lo que a

continuación señale el presente Pliego, lo preceptuado en el artículo 320 del PG-3.

La excavación en desmonte se extenderá exclusivamente a aquellas zonas necesarias para la formación de la plataforma de la carretera, ramales de enlace y caminos afectados, con sus taludes, bermas y cunetas. No contempla esta unidad la excavación en eventuales préstamos para la obtención de materiales de terraplén o pedraplén, que se considerará incluido en la correspondiente unidad de formación de terraplén o pedraplén.

También se incluirán en estas unidades de excavación las excavaciónes adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el Director de la Obra, en cualquier zona o cota salvo las imputadas a otras unidades de obra definidas en el presente Proyecto.

3.2.2.- Terraplenes

Se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del artículo 330 del PG-3, teniendo en cuenta lo siguiente:

El núcleo de terraplén se realizará con material procedente de la excavación, siendo su clasificación de “suelo tolerable”.

La coronación se realizará con material que, como mínimo, cumpla las condiciones de “suelo seleccionado” con un espesor mínimo de 50 cm.

La preparación de la superficie de asiento del terraplén y el acabado y refino de la explanada se consideran incluidos en el precio global de la unidad.

La medición y abono se realizará sobre el volumen en m3. medidos sobre los planos de perfiles según el precio del Cuadro de Precios Nº 1, abonándose todas las zonas del terraplén al mismo precio.

En dicho importe quedan incluidos todos los trabajos de extensión, compactación y humectación del material, así como los trabajos secundarios, tales como agotamientos y drenajes provisionales escarificados del terreno, caminos de obra, etc., que puedan ser necesarios.

3.2.3.- Pedraplenes

Se ejecutarán de acuerdo al artículo 331 del PG-3.

El abono se hará sobre los m3 realmente ejecutados medidos sobre los planos de perfiles transversales, según el precio del Cuadro de Precios Nº 1, abonándose todas las zonas del pedraplén al mismo precio.

En dicho importe quedan incluidos todos los trabajos de extensión, compactación y humectación del material, así como los trabajos secundarios, tales como agotamientos y drenajes provisionales escarificados del terreno, caminos de obra, etc., que puedan ser necesarios.

3.2.4.- Operaciones complementarias

Se incluyen en este apartado los siguientes operaciones:

Acabado y refino de taludes

Extendido de tierra vegetal

Su medición y abono se encuentra incluida en otras unidades de obra, en el caso de ser necesarios.

3.2 FIRMES

3.3.1.-Capas granulares

Se realizará de acuerdo con lo especificado en el artículo 501 del PG-3. "Zahorra artificial”, cumpliéndose las especificaciones para la capa de subbase.

Se abonará según el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1, de acuerdo con los metros cúbicos realmente colocados.

Se ejecutará de acuerdo con lo prevenido en el apartado 502.3 del Artículo quinientos dos (Art. 502) del vigente P.P.T. Generales para obras de Carreteras y Puentes.

El espesor total de la base de macadam será la indicada en los planos y cuadros de precios.

El material a emplear cumplirá con lo especificado en el presente Pliego.

      - Riego de imprimación

Será de aplicación lo indicado en el artículo 530 del PG-3. El ligante a

emplear será del tipo ECL, con una dosificación de 1,2 Kg. Emulsión/m.2, pudiendo ser variada por la Dirección de Obra.

La medición y abono se realizará por m.2 realmente ejecutados, mediante el precio (incluyendo el barrido previo en el abono), que figura en el Cuadro de Precios Nº 1.

3.3.2.- Riegos y tratamiento superficial

3.3.2.1. Riego de adherencia

Será de aplicación lo que se especifica en el artículo 531 del PG-3. El tipo de ligante será ECR-1.

La dosificación del ligante será 1,00 Kgs. por metro cuadrado (1,00 Kg./m2)

El Ingeniero Director de Obra podrá modificar lo anteriormente establecido cuando lo aconsejen las circunstancias de la obra y se justifique debidamente, a la vista de las pruebas de los ensayos realizados. Se medirán y abonarán (incluyendo el barrido, en caso necesario, en el abono), según el Cuadro de Precios Nº 1 por m.2 realmente ejecutados.

3.3.2.2. Riegos semiprofundos y tratamientos superficiales.

Se realizarán de acuerdo al artículo 532 del PG-3, teniendo en cuenta lo siguiente:

-Los tamaños y dotaciones de gravilla serán los que se indican a continuación:

Primer riego			Segundo riego

Tamaño (en mm.)		    10/20			        7/13

Dotación			      12				          8

Betún residual			1,4 Kg./m.2			   0,7 Kg./m.2

Las emulsiones a emplear serán del tipo ECR-2, con la condición de mantener

constantes las dotaciones indicadas anteriormente.

La medición y abono se realizará sobre los m.2 realmente ejecutados según el precio, que figura en el Cuadro de Precios Nº 1, de encontrarse una partida por este concepto.

3.3.3.- Mezclas bituminosas en caliente

Será de aplicación lo que prescribe el artículo 542 del Pliego PG-3, teniendo en

cuenta las siguientes prescripciones:

- Tipo de betún:

- El betún asfáltico será B 60/70, excepto sobre las obras de fábrica que será

40/50.

- El árido fino será arena procedente de machaqueo.

- Calidad del árido grueso:

- Será de aplicación lo que prescribe el artículo 542 del Pliego PG-3, con las

condiciones siguientes:

-. El valor del desgaste medido por el ensayo de Los Angeles según la norma

NLT-149/72 será inferior a veinticinco (25) en la capa de rodadura.

-. El valor mínimo del coeficiente de pulido en la capa de rodadura será de cuarenta centésimas (0,40) medido de acuerdo con las normas NLT 174/72 y NLT 175/53.

- Filler:

- Será de aplicación lo que prescribe el artículo 542 del Pliego PG-3, con las

siguientes condiciones complementarias:

- Ejecución:

-. La densidad a obtener será como mínimo el 97% (noventa y siete por ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT 159/75.

-. La producción horaria mínima será de sesenta toneladas por hora (60 Tn/h).

-. La anchura mínima de extendido será la equivalente a un carril de circulación

y la anchura máxima la equivalente a dos carriles de circulación.

La medición y abono se realizará según los precios que figuran en el Cuadro de

Precios Nº 1, midiendo y abonando por Tn. realmente colocada la mezcla bituminosa incluyendo en ella, los áridos, filler, eventuales adiciones y el betún.

3.3.4.- Mezclas bituminosas en frío.

El ligante bituminoso a emplear en las mezclas bituminosas en frío será betún 60/70.

El coeficiente de calidad de los áridos, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a veinticinco (25).

El coeficiente de pulido acelerado será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45) para la capa de rodadura.

El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30).

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación. La proporción de este último podrá alcanzar el cien por ciento (100%) y será un producto comercial tal como cemento P. 350 o similar.

La mezcla del árido grueso, árido fino y filler, en las proporciones establecidas, tendrá un equivalente de arena superior a cuarenta y cinco (45).

Se empleará mezcla tipo bituminosa en frío tipo GF.25.

Su composición granulométrica se ajustará a los usos definidos en la tabla 541.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3.

El contenido de betún residual previsto inicialmente, expresado en tanto por ciento (%) en peso total de la mezcla de áridos, es el cuatro por ciento (4%).

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, lo que señalará la granulometría de los áridos combinados y el tanto por ciento (%) en peso total de la mezcla de áridos de betún a emplear.

Medición y abono

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en frío se medirá por toneladas (t) realmente fabricadas y empleadas en obras.

El precio de la mezcla influye la preparación de la superficie de la capa subyacente, los áridos, el filler y cualquier adición de activante, así como las operaciones auxiliares para dejar la capa en perfectas condiciones, excluyendo el betún.

Se abonarán, sin distinción de tipo, al precio unitario correspondiente a mezcla bituminosa en frío señalado en el cuadro de precios nº 1.

3.4 OBRAS DE FABRICA

3.4.1.- Excavación de zanjas, pozos y cimientos

Vale lo indicado para drenaje

3.4.2.- Encofrados

Se ajustarán a lo indicado en el artículo 680 del PG-3.

3.4.3.- Cimbras

Se ajustarán a lo indicado en el artículo 681 del PG-3.

3.4.4.- Ejecución y control del tesado de armaduras postesas.

Será de aplicación la Instrucción para el “Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Pretensado EP-80”.

3.4.5.- Morteros de cemento

Definición

Se definen los morteros de cemento como la masa constituída por árido fino, cemento y agua. Eventualmente pueden contener algún producto de adición para mejorar sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido aprobada por el Director de Obra.

Materiales

Arido fino:	Ver árido fino para horigones

Cemento:	Ver materiales básicos

Agua:		Ver materiales básicos

3.4.6.- Hormigones

Será de aplicación lo que se especifica en el artículo 610 del PG-3, en particular para el hormigón magro será el artículo 517 del PG-3, y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Anexo de “Secciones de Firmes en Autovías”.

Además se tendrá en cuenta lo siguiente:

- En los planos y en los precios figuran las resistencias características de los

hormigones de los distintos elementos.

- Los tipos, clases y categorías de los cementos a utilizar, sin necesidad de

justificación especial, serán: II/35 UNE 80.301,  II/45 UNE  80.301 y IV/35

UNE 80.301, definidos en el vigente Pliego de Prescripciones Generales para

La Recepción de Cementos, así como en la Instrucción EH-91 para el proyecto

y ejecución de las obras de hormigón en masa o armado.

- El tamaño máximo de los áridos y la consistencia de los hormigones medida

mediante el Cono de Abrams, serán los siguientes:

Tipo de hormigón		   Tamaño máximo		Consistencia

H-100				30 mm.		     Blanda

H-150				50 mm.		     Plástica

H-200				50 mm.		     Plástica

H-250				30 mm.		     Plástica

H-350				30 mm.		     Plástica

- Todos los hormigones serán compactados por vibración.

- El curado tendrá un plazo de duración no inferior a siete (7) días.

- El control de calidad será el indicado en los planos.

Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m.3), de acuerdo con los planos de proyecto, por m.2 si son de espesor constante. Se consideran incluidos en los precios de abono todas las operaciones y materiales necesarios para la ejecución de las obras de hormigón, tales como dosificación de áridos y cemento, fabricación y transporte de mezclas, puesta en obra, juntas, compactación, vibración, curado, construcción de agujeros y entalles, etc. En las mediciones se deducirán las juntas y huecos de más de 1/10 m.3 , pero no así el volumen ocupado por las armaduras, los sumideros de aguas de lluvia, desagües y aquellos agujeros que vuelvan a rellenar de hormigón después de introducir en ellos los elementos correspondientes (postes de barandilla, etc.).

Los precios de abonos son los que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1 para los distintos tipos de hormigones.

3.4.7.- Apoyos de material elastomérico

Será de aplicación lo que se especifica en el artículo 692 del PG-3, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Los materiales deberán cumplir las siguientes condiciones:

Condiciones generales

Los materiales elastoméricos a emplear en aparatos de apoyo serán de calidad

Reconocida en el mercado para este tipo de productos.

Deberán reunir las condiciones necesarias de deformabilidad y conservación, de

Acuerdo con las condiciones climatológicas del lugar en que ha de ser empleado.

El material elastomérico estará necesariamente constituído por caucho

cloropreno.

En ningún caso, estará permitido el uso de caucho natural en los aparatos de apoyo.

3.4.8.- Juntas de tableros

Será de aplicación lo que se especifica en el artículo 694 del PG-3, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Estarán constituidos por un perfil elastomérico a base de caucho cloropreno.

El material empleado cumplirá las siguientes especificaciones, determinadas

según las normas A.S.T.M.:

3.4.9.- Tubo para canalizaciones en obras de fábrica

Estos tubos son los previstos en proyecto para canalizaciones de los servicios en las obras de fábrica.

Se medirán y abonarán por metros (m) colocados en obra, de acuerdo con los previsto en los planos de proyecto, según el precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1.

3.4.10.- Barandillas

Las barandillas serán las que se indican en los planos correspondientes.

Los materiales y sus características se encuentran indicados en los planos, así como la calidad de las pinturas a emplear para su protección y ornamentación.

Se abonarán y medirán en metros lineales (ml.) mediante los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, para cada tipo, estando incluidas en dichas unidades de obras todos y cada uno de los elementos (hormigón, acero, laminado, armadura, etc.) que la componen.

Dado el carácter modular del diseño, el contratista pondrá en conocimiento del Director de la obra el número y término de los módulos a lo largo de la línea de barrera.

3.4.11.- Armaduras de acero a emplear en hormigón armado

- Será de aplicación lo que se especifica en los artículos 600 del PG-3 y la

Instrucción EH-91.

- Denominación AEH-500 N.

- Las armaduras se medirán sobre los planos del proyecto. A la longitud así

obtenida se le aplicarán las masas nominales por metro (m), correspondiente a

diámetro según el tipo de acero proyectado.

- Se abonará el importe que resulta de aplicar el peso así obtenido al precio

correspondiente.

- Las sujeciones (ataduras, soldaduras, soportes, apoyos, calzos, separadores,

etc.), así como las pérdidas por recortes y despuntes, están incluidas en el

precio de la unidad de obra, que figura en el Cuadro de Precios Nº 1.

- El control de calidad será el indicado en los planos.

3.5 DRENAJE

3.5.1.- Excavaciones en zanjas, pozos y cimientos

Será de aplicación el artículo 321 de PG-3, teniendo en cuenta lo siguiente:

La excavación se considera como no clasificada.

Se medirá y abonará por lo que resulte de la cubicación con paredes verticales y con una superficie en planta igual a la del elemento de obra que deba ocupar el fondo de la excavación.

El precio de la unidad de obra incluye la entibación y el agotamiento precisos.

3.5.2.- Arquetas, pozos de registro, sumideros, boquillas y aletas.

Se realizarán de acuerdo con el artículo 410 y 411 del PG-3, teniendo en cuenta lo siguiente:

- El hormigón de las arquetas, pozos de registro y sumideros y boquillas será del

del tipo H-150.

- Las armaduras serán de acero AEH-500 N.

- Los sumideros serán sifónicos.

La medición y abono se realizará por unidades completamente terminadas que incluyen la excavación, encofrados, armadura, hormigón, tapas de registro o rejillas, impostas, etc. o bien con las unidades de obra que las constituyen.

3.5.3.- Cunetas revestidas

Se ejecutarán y abonarán de acuerdo con lo prescrito por el artículo 400 del PG-3, estando incluido en el abono de las distintas unidades de obra la excavación y el refino de la misma, y se abonarán a los distintos precios según modelos del Cuadro de Precios Nº 1.

3.5.4.- Tubos de hormigón centrifugado

Los tubos serán del diámetro indicado en los planos.

El hormigón de los tubos colectores será centrifugado.

Los tubos cumplirán las condiciones que se especifican en el artículo 5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento.

La solera de las zanjas debe protegerse, extendiendo sobre ella primeramente una capa de 10 cms. de espesor de hormigón tipo H-150. Sobre la capa de hormigón se asentará el tubo colector cuidando su perfecta colocación en la planta y en cota. Antes de colocarlos en la zanja, los tubos se revisarán minuciosamente por si tuvieran algún defecto. La colocación se efectuará aplicando los medios adecuados para evitar cualquier daño producido a los tubos por aparejos de sujeción, suspensión inadecuada, o por golpes.

La colocación de cada tubo se efectuará previa determinación de su situación y altura. Las juntas se sellarán una vez tendida la tubería. Se utilizará para tal fin mortero de cemento.

Una vez colocados los tubos, se procederá a completar en la forma y dimensiones indicadas en los planos el recubrimiento con hormigón H-200, cuando así se indique, cuidando la inmovilidad de los tubos durante esta operación.

Después se procederá a ejecutar el relleno de la zanja en tongadas de espesor no superior a 10 cms., que se compactarán con pisones o elementos apropiados para no dañar los tubos ni alterar su posición.

Se medirán por metros lineales. El abono incluye el tubo de hormigón, mortero de sellado de las juntas y todas las operaciones de transporte, suministro y colocación de los distintos materiales y elementos que componen las unidades correspondientes hasta su total terminación, y se hará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, para cada tipo de tubo.

3.5.5.- Tubos dren

Se realizarán de acuerdo con el artº. 420 del PG-3. Se abonará por ml. del tipo correspondiente realmente ejecutados medidos en obra.

Estas unidades de obra se medirán y abonarán en ml. realmente colocados, a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, estando incluidos en su abono, el relleno normal y filtrante, lámina geotextil y todo lo necesario para su terminación, además de la solera de hormigón; la excavación de no encontrarse incluida en otras unidades de obra, también se incluirá en su precio.

3.6 ACERAS

3.6.1. Bordillos

Será de aplicación lo especificado en el artículo 570 del PG-3, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Los tipos y dimensiones de los bordillos serán los indicados en los planos.

La medición se realizará por metros lineales y el abono comprende todas las operaciones necesarias para que la unidad de obra quede completamente terminada, incluyendo el hormigón de asiento.

Loseta

Las losetas dispondrán de una cara exterior formada por una capa de huella de mortero rico en cemento y arena fina y una capa de bases, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que constituye el dorso.

Tendrán un espesor no menor de cuarenta milímetros (40 mm.).

La estructura de cada capa será uniforme en toda la superficie de fractura, sin presentar exfoliación ni poros visibles.

El color será uniforme y de acuerdo con los de la muestra o modelo elegido por el Director de Obra.

Se tomarán al azar en fábrica, de toda la partida y en una misma operación, un número de losetas no inferior a 20 hasta el primer millar, y otras 3 por cada millar más. Se desecharán las que presentan defectos a simple vista, pero teniendo en cuenta que habrá que sustituirlas por otras, también tomadas al azar. El número total de desechadas no excederá el 5%. En este caso se rechazaría la partida.

Base del pavimento

La base del pavimento de las aceras será de hormigón en masa tipo H-150 con diez centímetros (10 cms.) de espesor. Se dispondrán juntas abiertas de veinte milímetros (20 mm.) de anchura cada cinco metros (5 m.).

Mortero para lecho de asiento de losetas.

Se compondrá de una parte de cemento II/35 UNE 80.301 y seis partes de arena.

Sentado de losetas.

Una vez que el hecho de asiento haya fraguado lo suficiente para poder trabajar sobre el mismo, se esparcirá cemento sobre la superficie y se comenzará la colocación de las losetas. Se fijarán escantillones sobre las alineaciones establecidas para mantener las juntas paralelas entre sí en toda la superficie. Las losetas se apisonarán solidamente en el lecho de asiento empleando tacos de madera de tamaño necesario para asegurar un asiento sólido exento de depresiones. En los lugares en que sea necesario, las losetas se cortarán con herramientas cortantes adecuadas y se alisarán los bordes bastos resultantes

del corte. Las losetas defectuosamente cortadas se sustituirán por otras, correctamente cortadas.

Lechadas de rejuntado

Cuando el techo de asiento haya fraguado suficientemente, las juntas se rellenarán totalmente con lechada de cemento por medio de un rastrel y barriendo esta lechada sobre las losetas hasta que las juntas queden completamente rellenas. Se eliminará todo el exceso de fachada. Deberán transcurrir como mínimo 40 horas antes de que se permita el paso sobre las aceras.

Una vez terminado el trabajo todas las superficies se limpiarán perfectamente.

Medición de abono

La medición se realizará por metros cuadrados realmente ejecutados.

El abono incluye el hormigón del pavimento, mortero de asiento, lechada de losetas, limpieza y todas aquellas operaciones necesarias para su total terminación.

3.7 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Ud. Delineador sobre barrera de seguridad

Se cumplirán las siguientes condiciones:

Los accesorios de sujeción del delineador a la barrera deberán estar construídos de tal forma que garanticen la correcta sujeción sin que se desprenda ni deteriore sensiblemente al limpiarse ésta por procedimientos mecánicos.

El material reflectante de las gemas será tal que, colocadas estas a la altura a que  deben quedar sobre el terreno (55 cm.) y separadas 8,0 m. unas detrás de las otras, enfocándolas con luz corta de un vehículo ligero desde una distancia de 20 m., desde la primera, se aprecien razonablemente las cinco primeras y con luz larga, las diez primeras.

La superficie reflectante de cada goma será de 50 a 60 cm.2

Dichos relectantes o gemas deberán estar garantizados por un mínimo de 5 años. La garantía por 5 años significará que si antes de transcurridos éstos, la reflectancia de la gema se reduce a menos de 70% de la reflectancia original, el contratista se compromete a reponerlos.

Medición y abono

Los elementos reflectantes colocados en barreras de seguridad se medirán por unidades realmente colocadas. El precio de la unidad incluye la gema reflectante y los elementos de unión a la banda, así como su colaboración.

3.7.1.- Unidades de obra correspondientes a señalización horizontal

el  presente artículo contiene las condiciones que han de regir para la ejecución de las marcas viales.

Para todas ellas seRá de aplicación lo que establece el artículo 700 de PG-3.

Mediación y abono

La medición y abono se efectuará de la siguiente forma:

-Premarcaje de marcas viales longitudinales y transversales por metros lineales realmente ejecutados.

-Marcas longitudinales y transversales: por metros cuadrados de superficie realmente pintados.

-Flechas, letras, signos y cebrados (isletas): por metro cuadrado de superficie realmente pintada.

Unidades de obra correspondientes a señalización vertical

Se incluyen en este apartado las unidades de obra correspondiente señales, carteles, placas complementarias, etc.

Para todas ellas se cumplirá lo que especifica el artículo 701 de PG-3.

El tamaño de las señales será el “normal” definido en la Instrucción 8.3.-IC

Medición y abono

Todas las señales se medirán y abonarán por unidades realmente colocadas en

obra.

El precio de la unidad de cada tipo comprende el suministro y colocación de la señal, incluyendo los elementos de sujeción, sustentación y anclaje, así como la cimentación y excavación correspondiente.

3.7.2 Unidades de obra correspondientes a seguridad vial

Se incluyen en este apartado las siguientes unidades de obra:

ML. BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE UNA BANDA

UD. TERMINAL TIPO H INCLUSO DADO DE HORMIGÓN.

UD. TERMINAL TIPO A PARA BARRERA DE SEGURIDAD.

Se cumplirán las condiciones especificadas en las AASHO y al UNE.

  - CONDUCCIONES ELÉCTRICAS

Conducciones subterráneas

Zanjas: Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse el tendido de

los cables o la colocación de tubos protectores, según que la conducción vaya directamente enterrada o no, y en ningún caso con antelación superior a ocho días (8d.) si los terrenos son arcillosos o margosos de fácil meteorización.

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes, sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los cables o tubos.

El relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas, se apisonarán, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose, y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya  repuesto.

Colocación de los tubos

Los tubos protectores de los cables, estarán constituidos por tubos de P.V.C. de cien milímetros de diámetro interior (100 mm. De o int.)..

Los tubos descansarán sobre una cpa de arena de espesor inferior a diez centímetros (10 cm.). La superficie exterior de los tubos quedarán a una distancia mínima de cuarenta centímetros (40 cm.) por debajo del suelo o pavimento terminado.

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo, en las juntas de manera que no queden cuantos vivos, que puedan perjudicar la protección del cable.

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas.

Cruce con canalizaciones o calzadas

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vías con tránsito rodado, los cables se dispondrán siempre, bajo tubos que se rodearán de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de siete centímetros (7 cm.). En los cruces con canalizaciones, la longitud del tubo hormigonado será como mínimo de un metro (1,00 m.) a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de quince centímetros (15 cm.) por lo menos. La superficie exterior de los tubos dispuestos bajo calzadas distará del pavimento terminado sesenta centímetros (60 cm.) como mínimo, montándose los tubos con pendiente no inferior al tres por ciento (3%).

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable rellenar las juntas con producto asfáltico.

Tendido de cables

El tendido de los cables se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas.

No se dará a los cables curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no será menor que los valores incluidos en la siguiente tabla:

Cables Radio mínimo de curvatura.

Con aislamiento y cubierta de material plástico 6 veces el diámetro.

Las derivaciones se efectuarán en cajas de bakelita o metálicas, provistas para su utilización a la intemperie. Los empalmes se harán con alguna derivación.

  - ACOMETIDAS A LOS PUNTOS DE LUZ

Los cables que unen la conducción de energía con los portalámparas de los puntos de luz, no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los  brazos o báculos.

La parte roscada de los portalámparas se conectará al conductor que tenga menor tensión con respecto a la tierra.

Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercaladas las acometidas, se colocarán en una regleta a la altura de la puerta registro, se emplean postes o báculos y en las cajas metálicas sujetas a las paredes, en el caso de utilización de brazos murales.

  - BACULOS

Transporte.- Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran los báculos  deterioro alguno.

Colocación.- El izado y colocación de los báculos se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas sus direcciones, no siendo admisible el empleo de cuñas o calzadas para conseguir el montaje a plomo definitivo. Las alineaciones de los postes deben coincidir con el trazado geométrico que definan las alineaciones de las zonas a iluminar.

Los báculos  se colocarán sobre macizos de hormigón en masa K-150 con las dimensiones que se indican en la hoja correspondiente de los planos.

  - COMPROBACION DE LA INSTALACION

Deben realizarse las siguientes mediciones:

Comprobación de las caidas de tensión desde el centro de mando a los extremos de los diversos ramales.

Medida del aislamiento de la instalación.

Comprobación del equilibrio entre fases.

Medidas del factor de potencia.

Identificador de fases, y, en su caso, neutro.

Medida de iluminación y determinación del coeficiente de uniformidad.

Comprobación del ángulo de emisión del flujo luminoso.

Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.

Caídas de tensión.- Con todos los puntos de luz conectados se medirá la tensión en la acometida del centro de mando y en los extremos de los diversos ramales.

Todas las características de las instalaciones de alumbrado público, la sección de los conductores viene fijada, normalmente, por la caída de tensión admisible. En el caso

que se dimensionen los cables por su resistencia mecánica, lo que puede ocurrir en aquellos casos  en que la distribución de energía se haga por líneas aéreas, o por calentamiento, deben comprobarse las secciones de los diferentes ramales.

Aislamiento.- El ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de los conductores en relación al neutro puesto a tierra entre conductores activos aislados. La medida de aislamiento puede efectuarse con 01 metro (Megger) o mediante prueba de tensión. El ensayo se debe realizar de acuerdo con lo establecido en el artículo veintiocho (Art. 28) del Reglamento Electrónico para Baja Tensión.

  - ABONO DE LAS PARTIDAS A JSUTIFICAR

Se medirán y abonarán pro unidades de obra realmente ejecutadas, medidas sobre el terreno.

Los precios para valorar estas unidades de obra serán los incluídos en el Cuadro de Precios número uno (nº 1) o en su defecto los aprobados en el Acta de precios contradictorios que se redacten como complemento de los mismos

  - ABONO DE OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA, PERO ACEPTABLE

Cuando por cualquier causa, fuera menester valorar obras incompletas o defectuosas, pero aceptables, a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, ésta determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución , prefiera terminar la obra con arreglo a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazos o rechazarlo.

Una vez efectuada la recepción provisional, se procederá a la medición general de las obras que ha de servir de base para la valoración de las mismas.

La liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción definitiva, saldando las diferencias existentes por los abonos a una cuenta y descontando el importe de las reparaciones y obras de conservación que haya sido necesario efectuar durante el plazo de garantía, en el caso de que el contratista no las haya realizado por su cuenta.

  - NUEVAS UNIDADES

Cualquier unidad de obra que no esté especificada en este Pliego y si en los demás documentos como planos y cuadros de precios, los materiales de la misma así como su ejecución se regirán por le “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes” del MOPU.

CAPITULO IV DISPOSICIONES GENERALES

4.1 PERSONAL DE OBRA

Por parte del Contratista existirá en obra un responsable de la misma, el cual no podrá ausentarse sin conocimiento y permiso previo de la Dirección de la Obra.

4.2 PROGRAMA DE TRABAJOS E INSTALACIONES AUXILIARES

En virtud de lo preceptuado en el Reglamento Central de Contratación, el Contratista someterá a la aprobación de la Administración en el plazo máximo de un  (1) mes, a contar desde la autorización del comienzo de las obras, un programa de trabajos en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas clases de obra compatibles con las anualidades fijadas y plazo total de ejecución por parte del Contratista.

Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y adquirirá por tanto, carácter contractual.

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización de la Dirección de la obra.

Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre que la Dirección de la Obra compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los plazos previstos.

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de responsabilidad por el Contratista, en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

4.3 PLAZO PARA COMENZAR LAS OBRAS

La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del replanteo.

4.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotación, haciendo referencia a peligros existentes.

Para ello se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el M.O.P.U.

Respecto a todas las medidas de seguridad que  deban adoptarse para proteger y conservar el tráfico rodado de personas, protección de excavaciones, etc. de las que el Contratista es responsable, su repercusión económica se considera ya incluida dentro de los precios de las distintas unidades.

4.5 SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA

El Contratistas podrá dar a destajo o en sub-contrata, cualquier parte de la obra, pero con la previa autorización de la Dirección de la Obra.

La obra a destajar por el Contratista no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor total de cada contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra.

La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por estimarlo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este trabajo.

El Contratista será siempre responsable, ante la Dirección de la Obra, de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.

4.6 MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

La Dirección de la Obra podrá introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o durante su ejecución, las modificaciones que sean precisas para la normal construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin separarse de su espíritu y recta interpretación. También podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento, disminución y aún supresión, de las cantidades de obra, marcadas en el Presupuesto, o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que éste sea de las comprendidas en el Contrato.

Todas estas modificaciones serán obligatorias para el Contratista, siempre que los precios del Contrato no alteren el presupuesto de adjudicación en más de un veinte por ciento (20%).

En este caso, el Contratista no tendrá derecho a ninguna variación en los precios, ni a indemnización de ningún género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las modificaciones en el número de unidades de obra en el plazo de ejecución.

4.7 TRABAJOS NO PREVISTOS

Cuando se juzgue necesario ejecutar obras no previstas, o se modifique el origen de los materiales indicados en el Contrato, se prepararán los precios contradictorios correspondientes, determinados teniendo en cuenta los del Contrato, o por asimilación a los de obras semejantes.

Los nuevos precios se basarán en las mismas condiciones económicas que los precios de Contrato.

A falta de mutuo acuerdo y en espera de la solución de la discrepancia, se liquidará provisionalmente al Contratista en base a los precios fijados por la Dirección de la Obra.

Cuando circunstancias particulares, y a juicio de la Dirección de la Obra, hagan imposible el establecimiento de nuevos precios, corresponderá exclusivamente a la Dirección de la Obra la decisión de abonar excepcionalmente los trabajos en régimen de administración.

4.8 CERTIFICACION Y ABONO DE LAS OBRAS

Las obras serán medidas, sobre las partes ejecutadas con arreglo al proyecto, modificaciones posteriores y órdenes de la Dirección de la Obra.

Las valoraciones efectuadas servirán de base para la redacción de certificaciones mensuales.

Todos los abonos que se efectúen son a buena cuenta y las certificaciones no suponen aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Mensualmente se llevará a cabo una liquidación, en la cual se abonarán las certificaciones, descontando el importe de los cargos que la Dirección de la Obra tenga contra el Contratista.

Las certificaciones provisionales mensuales y las certificaciones definitivas, se establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulando desde el origen, el importe de todos los trabajos liquidados, indicando las unidades de obra de que se trata y los precios de contrato. En las partidas por administración se indicarán claramente los trabajos de que se trata y se desglosarán las cantidades a abonar en concepto de mano de obra, materiales, etc.

Las revisiones de precios serán objeto de certificaciones independientes y se redactarán a medida que sean publicados los índices de mano de obra y materiales en el B.O.E.

Si el Contratista rehusa firmar una certificación parcial o general definitiva, o no la firma sino con reservas, debe exponer por escrito los motivos de negarse a firmar o de hacerlo con reservas y precisar el importe de sus reclamaciones en el plazo máximo de dos (2) meses, a partir de la flecha en que la Dirección de la Obra le haya remitido la certificación.

Después de un plazo de dos (2) meses señalado en el apartado anterior, no se admitirán reclamaciones del Contratista en relación a la certificación y se considerará que la certificación ha sido aceptada.

La certificación general y definitiva será remitida al Contratista en un plazo máximo de tres (3) meses, a partir del día de la recepción provisional de las obras.

4.9 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas provisionalmente, todas las obras que integran el Proyecto.

El Contratista queda también obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de un (1) año a partir de la fecha de la recepción provisional.

Durante este plazo deberá realizar cuantos trabajos sean precisos, para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado.

4.10 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES MENSUALES

La Dirección de la Obra redactará y remitirá al Contratista dentro de la primera decena de cada mes, una certificación provisional de los trabajos ejecutados en el mes precedente.

Antes del día 15 del mismo mes, el Contratista deberá devolverla firmada a la Dirección de la Obra con su aceptación, o indicando las reservas que estime oportunas.

El Contratista podrá pedir que se le muestren los documentos justificados de la certificación, antes de firmar la conformidad.

4.11 FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra toda clase de facilidades para los replanteos,  reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras.

4.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución de las obras será fijado en la memoria de éste proyecto.

4.13 RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez concluidas por el Contratista todas las obras que le hayan sido encomendadas deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra.

Cumplido el requisito anterior, se procederá a la recepción de la misma, habiendo convocado previamente al contratista, por escrito, con al menos quince (15) días de anticipación.

En todo caso la recepción de las obras se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación, vigente en el momento de efectuar la mencionada recepción.

4.14 PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS

El plazo de garantía de las obras será de un (1) año.

Durante el plazo de garantía, la conservación de las obras será de cuenta del Contratista, debiendo entenderse que los gastos que tal conservación origine, están incluidos en los precios de las distintas unidades de obra y partidas alzadas

contempladas tanto en el Proyecto, como en los documentos  complementarios definidos durante la ejecución de las obras.

Si se reconoce que ciertas obras no están en condiciones adecuadas, la Dirección de la Obra podrá prolongar el plazo de garantía hasta que se hayan ejecutado a entera satisfacción los trabajos necesarios.

Los deterioros que ocurran en las obras durante el plazo de garantía, que no provengan ni de la mala calidad de los materiales, ni de la mala ejecución de los trabajos, ni por falta del Contratista, serán reparados por él, a petición de la Dirección de la obra, la cual establecerá de común acuerdo con aquel las condiciones de ejecución y abono.

4.15 RESPONSABILIDADES

Después de la recepción de las obras el Contratista quedará sometido a las obligaciones de derecho común.

4.16 REVISION DE PRECIOS

En todo lo referente a revisión de precios, tal como plazos cuyo cumplimiento da derecho a revisión, fórmulas de revisión a tener en cuenta, etc., el Contratista deberá atenerse a las prescripciones contenidas en el Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares del Proyecto.

4.17 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO

El Contratista deberá obtener a su costa los permisos o licencias necesarias para  la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación, si la hubiere, de las zonas de ubicación de las obras.

Será responsable el Contratista, hasta la recepción definitiva de las obras, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras.

El Contratista también será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las obras y deberá dar cuenta inmediata de los hallazgos a la Dirección de las Obras y colocarlos bajo su custodia, estando obligado  a solicitar de los Organismos y Empresas existentes en la ciudad, la información referente a las instalaciones subterráneas que pudieran ser dañadas por las obras.

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajos, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los Seguros Sociales y Accidentes.

4.18 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajos, todos los permisos

que se precisen para la ejecución de las obras. Los gastos derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista.

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotaciones de canteras, préstamos o vertederos y obtención de materiales.

El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya sido solicitado el permiso.

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos o carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y vialidad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, así como la adquisición de aguas y energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas y los de apertura o habilitación de los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar de las obras.

En cualquier caso, se mantendrán a costa del Contratista, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras.

En los casos de resolución del Contrato, sea por finalizar las obras o por cualquier otra causa que la motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como de los de la retirada de los medios auxiliares empleados, o no en la ejecución de las obras.

4.19 OBRAS SUBTERRANEAS EN SUELO URBANO

Con anterioridad al comienzo de las obras, el Contratista adjudicatario de las mismas, solicitará de los Ayuntamientos y Empresas concesionarias de servicios públicos los oportunos informes acerca de las obras, instalaciones y conducciones a su cargo existentes en las zonas afectadas por el Proyecto, viniendo obligado el Contratista a cumplir cuantas especificaciones provengan del Ayuntamiento o de las citadas empresas concesionarias, en el conjunto de las obras proyectadas que afecten a los servicios públicos existentes, sin que ello suponga ningún abono adicional al Contratista por parte de la Administración.

4.20 OBLIGACION DEL CONTRATISTA EN CASOS NO EXPRESADOS TERMINANTEMENTE

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones, y siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la Dirección de las Obras.

4.21 CORRESPONDENCIA DIRECCION DE LA OBRA-CONTRATISTA

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo de las comunicaciones de cualquier tipo que dirija a la Dirección de la Obra.

El Contratista está obligado a devolver a la Dirección de la Obra, con el “recibí” cumplimentado, cualquier tipo de comunicación que de aquella reciba.

4.22 RESCISIÓN DEL CONTRATO

Con carácter genérico, en caso de rescisión del Contrato se estará a lo dispuesto en el vigente Reglamento General de Contratación.

Si la rescisión se derivara de un incumplimiento de plazo o de cualquier causa imputable al contratista, si procederá al reconocimiento, medición y valoración general de las obras, no teniendo, en este caso más derecho que el que se le incluyan en la valoración las unidades de las obras totalmente terminadas con arreglo a Proyecto, a los precios del mismo o a los nuevos aprobados.

La Dirección de la Obra podrá optar por que se incluyan también los materiales acopiados que le resulten convenientes.

Si el saldo de la liquidación efectuada resultase así negativo, responderá en primer término la fianza y después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del Contratista, quien en todo caso se compromete a saldar la diferencia, si existiese.

Pazos de Borben . Junio del 2013.

Fdo Guillermo Patiño Fernández

Arquitecto Técnico Municipal