CONCELLO DE POIO

SUMINISTRO DE FURGÓN 9 PRAZAS

PLAN DE OBRAS E SERVIZOS PROVINCIAIS 2013

DEPUTACION PONTEVEDRA

SETEMBRO 2013

OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL

MEMORIA

MEMORIA

A presente MEMORIA ten por obxecto a determinación das características  que debe cumprir o FURGÓN 9  plazas que este concello precisa adquirir por razóns de renovación do seu parque móbil e aumento de persoal e tarefas durante todo o ano.

ORZAMENTO

O orzamento correspondente á adquisición é de VINTE MIL euros(20.000 euros), que se concreta en:

| Importe da unidade............................. | DEZASEIS MIL QUINIENTOS VINTE OITO euros CON NOVENTA E TRES céntimos (16.528,93 euros) |
| --- | --- |
| I.V.A.................(21%)............................... | TRES MIL CATROCENTOS SETENTA E UN euros CON SETE céntimos (3.471,07 euros) |

PRAZO DE ENTREGA

Establécese un prazo de entrega é de  30 días, contados a partir da data de ADXUDICACIÓN DO SUBMINISTRO que terá que levarse a cabo de acordo co determinado no PREGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS anexo.

DESCRIPCIÓN DO SUMINISTRO

Corresponde a 1 furgón 9 plazas, dotados coas características técnicas indicadas nos documentos anexos.

Considera o técnico que subscribe que coa presente MEMORIA e os documentos anexos queda suficientemente acreditado o alcance da necesidade do subministro a realizar ao Concello de Poio.

Poio, setembro de dous mil trece.

O ENXEÑEIRO MUNICIPAL

Asdo.: José Luis Arias Rodríguez

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FURGÓN 9 PRAZAS

Características deseables:

MOTOR:

Diesel, catro tempos, inxección directa

16 válvulas (4 por cilindro)

Refrigérase por auga

Nivel de emisións euro 5-preferible

4 cilindros verticais en liña

Cilindrada mínima en cm3 2.000

Potencia mínima 114CV

CAIXA DE CAMBIOS:

mecánica

5 ó 6 marchas adiante+1 atrás

EIXOS E RODAS:

Dianteiro: de rodas independientes

Traseiro: ríxido, motriz, de reducción simple

Neumáticos-mínimo: 205/65 R16

SISTEMA DE FREADO:

De servicio hidráulico De estacionamento mecánico sobre as rodas traseiras

DEPÓSITOS-capacidade mínima :

Combustible:90litros

Refrixeración: 9 litros

Aceite lubricación motor:5

CABINA E CARROCERÍA:

Semiavanzada e fixa, monocasco . Anticorrosión e antiabrasión nos baixos.

GANCHO

Gancho de remolque

ACABADO

Pintura blanca preferiblemente

Rotulación segundo o seguinte modelo:

DIMENSIÓNS EXTERIORES MÍNIMAS (mm)

Altura total 1.982

Largo total 5.182

Altura libre ao chan (dianteira/traseira) 543/543

DIMENSIÓNS INTERIORES MÍNIMAS(mm)

Lonxitude 3.000

Largo 1600

Alto 1335

MASAS (KG)

Masa técnica máxima admisible 2.970

Masa máxima remolcable 750( sin freo)/2.000 (con freo)

Masa máxima do conxunto 6.300

DIRECCIÓN-TIPO

asistida

CARGAS MÍNIMAS (KG)

Eixo dianteiro 1.580

Eixo traseiro 1.650

PESO MÍNIMO REMOLCABLE (KG)

Con freno 2.000

PESO TOTAL AUTORIZADO MÍNIMO (KG)

5.000

INTERIOR, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Dirección asistida

Suspensión dianteira independente con muelles helicoidais

Suspensión dianteira con amortiguadores hidráulicos e barra estabilizadora

Suspensión traseira con eixo flexible con barra e muelles helicoidais

2ª e 3ª fila de 3 asentos facilmente desmontables. 3ª fila con asentos abatibles

Suspensión traseira con amortiguadores hidraulicos

ABS e asistencia a freada

4 freos de disco

Volante axustable lonxitudinalmente

INTERIOR XERAL E ASENTOS

Asento condutor regulable en 3 direccións

Asento dianteiro co-piloto para 2 pasaxeiros

Tapicería Punch-Elba gris escuro

Piso de goma en cabina

Guanteira con tapa en salpicadoiro

Recubrimento lateral media altura con alfombra goma en suelo

Consola central con radio e dúas saídas aire en gris claro

INSTRUMENTACIÓN

Peche centralizado

Indicador de faros acendidos

Velocímetro e contarevolucións

Terceira luz de freo en posición elevada

SISTEMA DE SEGURIDADE E SISTEMA ANTIRROUBO

Airbag condutor

Cintos de seguridade con pretensores e axustables en altura

Cintos de seguridade traseiros axustables en altura

6 puntos de anclaxe no piso de carga

Reposacabezas axustable en altura en todas as prazas

Cintos de tres puntos de anclaxe en todos os asentos

Inmovilizador antirroubo

ILUMINACIÓN

Intermitente dirección dianteiro en branco

Faros dianteiros halóxenos H-4

Iluminación de compartimento traseiro

Indicadores de combustible e temperatura

Luz de aviso nivel baixo de combustible

Luz de aviso freo de man

EXTERIOR

Grandes e sólidos tiradores das portas que permitan abrilas cunha man

Portas traseiras acristaladas

Porta traseira fixable cun ángulo de apertura de 90 ou 180 grados

Porta corredoira lateral dereita (con ventá)

Escalón de acceso na porta lateral deslizante

Parachoques traseiro con escalón

Laterales acristalados

Ventás enrasadas e deslizantes a nivel da 2ª fila de asentos

Luz antinéboa traseira insertada no parachoques

Luz marcha atrás en ambos lados do paragolpes

ACCESORIOS

Xogo de triángulos de emerxencia

Xogo de bombillas

Xogo de alfombrillas

Chaleco reflectante

Extintor de 3 kg

Funda para conter os accesorios

OUTROS

Aire acondicionado e climatización

Paquete eléctrico

Radio con lector de CD e MP3

Mando de radio en voante

ORZAMENTO

## ORZAMENTO

CAPÍTULO ÚNICO

| 1 | Und. | Furgón 9 plazas, coas características técnicas determinadas no documento precedente. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL............................................................. | 16.528,93.- |
|  |  | 21% I.V.A......................... | 3.471,07.- |
|  |  | TOTAL IMPORTE ORZAMENTO..................... | 20.000.- |

ASCENDE O PRESENTE ORZAMENTO Á EXPRESADA CANTIDADE DE (20.000 EUROS): VINTE MIL EUROS. No prezo final debe estar desglosada a base impoñible e o iva así coma o imposto de matriculación.

Poio, setembro de 2.013

O ENXEÑEIRO MUNICIPAL

Asdo.: José Luis Arias Rodríguez